## Slide 1: 사물인터넷(IoT) 프로그래밍 기초
4. 스위치(푸시 버튼) 사용하기

## Slide 2: 목차
스위치의 이해
디지털 입력
  PinMode(x, INPUT), digitalRead() 함수
플로팅(floating) 현상
  시리얼 모니터로 플로팅 현상 확인
풀다운(Pull-Down) 저항, 풀업(Pull-Up) 저항
내부 풀업(INPUT_PULLUP) 저항
내부 풀업 저항을 이용한 LED ON/OFF 제작

## Slide 3: 스위치의 이해
스위치 : 푸시 버튼
  텍트 스위치

## Slide 4: 스위치의 회로 및 원리
버튼을 누르지 않을 경우 : 1-2번, 3-4번 연결
버튼을 누를 경우 : 4개의 다리가 모두 연결

## Slide 5: 디지털 입력
버튼을 누르지 않을 경우 : 1번, 2번 / 3번, 4번 연결
버튼을 누를 경우 : 4개의 다리가 모두 연결

## Slide 6
디지털 입력 : GND
  pinMode(7, INPUT)
  digitalRead(7)

## Slide 7
디지털 입력 : GND
  pinMode(7, INPUT), digitalRead(7)

## Slide 8
디지털 입력 : 5V
  pinMode(7, INPUT),
  digitalRead(7)

## Slide 9
디지털 입력 : 5V
  pinMode(7, INPUT), digitalRead(7)

## Slide 10
  불완전한 회로 연결, 주변의 자기장 등 영향으로 불규칙한 신호(노이즈) 발생
풀로팅(floating) 현상

## Slide 11
  digitalRead 값은?
풀로팅(floating) 현상

## Slide 12
버튼을 누르지 않은 경우 : 플로팅 현상
  불규칙한 신호(0, 1) 발생
0
0
1
0
1
1
0
.
.
버튼을 누른 경우 : 0(0V, LOW) 읽음
1
1
1
1
1
1
1
.
* 만약 5V에 연결하면 버튼을 누른 경우 1(+5V, HIGH) 읽음

## Slide 13: 풀다운(PULL-DOWN) 저항
저항을 GND 쪽에 연결하여 플로팅 해결
스위치 OFF : 0V, 스위치 ON : 5V
<스위치 OFF : 0V>
<스위치 ON : 5V>

## Slide 14: 스케치 프로그래밍

## Slide 15: 풀업(PULL-UP) 저항
저항을 5V 쪽에 연결하여 플로팅 해결 : 풀다운과 반대
스위치 OFF : 0V, 스위치 ON : 5V
<스위치 OFF : 5V>
<스위치 OFF : 0V>

## Slide 16: 스케치 프로그래밍

## Slide 17: 내부 풀업(INPUT_PULL_UP) 저항
아두이노 내부에 있는 풀업 저항을 사용
스위치 OFF : 0V, 스위치 ON : 5V

## Slide 18: Fritzing

## Slide 19
실제 회로 구성
  준비물 : 브레드 보드, 저항(10K Ω ) 1

## Slide 20: 스케치 프로그래밍

## Slide 21: INPUT_PULLUP 저항을 이용한 LED ON/OFF 제작
실제 회로 구성
  준비물 : 브레드 보드, 저항(10K Ω ) 1개, LED 1개

## Slide 22: Fritzing

## Slide 23
실제 회로 구성
  준비물 : 브레드 보드, 저항(10K Ω) 1개, LED 1개

## Slide 24: 스케치 프로그래밍