## Slide 1: 사물인터넷(IoT) 프로그래밍 기초
4. 스위치(푸시 버튼) 사용하기

## Slide 2: 목차
스위치의 이해
디지털 입력
  pinMode(x, INPUT), digitalRead() 함수
플로팅(floating) 현상
  시리얼 모니터로 플로팅 현상 확인
플로팅(floating) 해결 방안
  풀다운(PULL DOWN) 저항
  풀업(PULL UP) 저항
  내부 풀업(INPUT_PULLUP) 저항
실습
  INPUT_PULLUP 저항을 이용한 LED의 ON/OFF 제작

## Slide 3: 스위치의 이해
스위치 : 푸시 버튼
  택트 스위치(Tact Switch)

## Slide 4: 스위치의 회로 및 원리
버튼을 누르지 않을 경우 : (1-2번), (3-4번) 연결
버튼을 누를 경우 : 4개의 다리가 모두 연결

## Slide 5: 스위치 브레드보드 꼽기

## Slide 6
pinMode(pin_no, mode)
지정한 핀(pin_no)이 입력 또는 출력으로 동작하도록 설정
사용 예)
  pinMode(4, OUTPUT); //4번 핀을 출력모드로 설정
  pinMode(7, INPUT); //7번 핀을 입력모드로 설정
아두이노 기본 함수
int ledPin = 7; //핀 번호를 변수에 지정하여 활용
void setup()
{
pinMode(ledPin, INPUT); //ledPin(7)을 입력으로 지정
}

## Slide 7
digitalRead(pin_no)
지정한 핀(pin_no)으로부터 값을 읽어옴
반환값
  HIGH(1)
  LOW(0)
아두이노 기본 함수
int ledPin = 7; //핀 번호를 변수에 지정하여 활용
void loop()
{
int value=digitalRead(ledPin); //7번핀의 값을 읽어 변수 i에 저장
}

## Slide 8
GND(0: LOW) 읽기
  pinMode(7, INPUT)
  digitalRead(7)
디지털 입력

## Slide 9
  스케치, 시리얼 모니터 확인

## Slide 10
5V(1: HIGH) 읽기
  pinMode(7, INPUT),
  digitalRead(7)

## Slide 11
  스케치, 시리얼 모니터 확인

## Slide 12
  불완전한 회로 연결, 주변의 자기장 등 영향으로 불규칙한 신호(노이즈) 발생
  7번 핀 : digitalRead(7)
플로팅(floating) 현상
7
회로의 전압을 읽어 냄

## Slide 13
버튼 OFF : 플로팅 현상 발생
  불규칙한 신호 0(LOW), 1(LOW)
0
0
1
0
1
1
0
.
.
버튼 ON : 5V(HIGH)
1
1
1
1
1
1
1
.
* 만약 스위치가 GND에 연결하면 버튼을 누른 경우 0(LOW) 읽음
시리얼 모니터로 플로팅 현상 확인

## Slide 14
  디지털 입력(digitalRead) 값은?
    스위치 OFF : 불규칙한 값(HIGH, LOW) 읽음
    스위치 ON : HIGH(+5V) 읽음

## Slide 15
  플로팅 현상 해결
    그러나 이 방법은 스위치 ON 일때 숏트 발생(주의!!!, 절대 연결하면 안됨)
    쇼트 방지를 위해 저항(풀다운, 풀업, INPUT_PULLUP)이 필요
위험

## Slide 16: 플로팅 현상 해결방안
풀다운(PULL DOWN) 저항
  GND에 저항 연결
풀업(PULL UP) 저항
  VCC에 저항 연결
내부 풀업(INPUT_PULLUP) 저항

## Slide 17: 풀업(PULL UP), 풀다운(PULL DOWN) 저항
VCC에 저항 연결
GND에 저항 연결
A : 회로의 전압을 읽어 냄

## Slide 18: 풀다운(PULL DOWN) 저항
저항을 GND 쪽에 연결하여 플로팅 해결
스위치 OFF : 0V, 스위치 ON : 5V
<스위치 OFF : 0V>
<스위치 ON : 5V>

## Slide 19: PULL DOWN

## Slide 20: 스케치 프로그래밍
내부 led로 확인

## Slide 21: 풀업(PULL UP) 저항
저항을 5V 쪽에 연결하여 플로팅 해결 : 풀다운과 반대
스위치 OFF : 5V, 스위치 ON : 0V
<스위치 OFF : 5V>
<스위치 OFF : 0V>

## Slide 22: PULL UP

## Slide 23: 스케치 프로그래밍

## Slide 24: 내부 풀업(INPUT_PULLUP) 저항
아두이노 내부에 있는 풀업 저항을 사용
스위치 OFF : 5V, 스위치 ON : 0V(풀업과 동일)
< INPUT_PULLUP>
< PULL UP>

## Slide 25
실습1
  실제 회로를 구성하여 INPUT_PULLUP 푸시 버튼 ON/OFF에 따라 아두이노 내부 LED(13번) ON/OFF 하기
  시리얼 모니터로 INPUT 값을 읽어 확인하기
  준비물 : 브레드 보드, 저항(10K Ω) 1개, LED 1개

## Slide 26: INPUT_PULLUP으로 내부LED(13번) ON/OFF

## Slide 27: 스케치 프로그래밍

## Slide 28
실습2
  INPUT_PULLUP을 사용하여 LED ON/OFF 하기
  준비물 : 브레드 보드, 저항(10K Ω) 1개, LED 1개

## Slide 29: Fritzing

## Slide 30: 스케치 프로그래밍

## Slide 31: 실제 회로 작동